■SR90系列是日本岛电公司2002年的最新技术产品，它高度总结了SR60到SR70系列的应用经验，更突出高性能和高可靠的设计思想。具有自由输入，显示精度为0.3级，手动功能，调节输出限幅，双设定值，双调节输出，模拟变送输出，数字通讯功能，前面板符合IP66级的防护标准。采用了岛电的无超调专家PID算法，两组独立的PID参数，功能完善，而性能价格比超过岛电SR73A/SR74A系列。

■让操作者更加醒目的高亮度大字符显示，精度为±0.3%FS+1字，采样/显示周期每秒4次。

■系统使用时可启动自整定功能,找到系统最佳的PID参数，从而简化现场的调试，提高调节品质。

■专家PID的算法中包括了SF超调抑制系数，合理的选择，可有效地避免系统的超调或欠调。

■可设0～100秒的上电缓起动，在一定程度上减轻负载的浪涌电流，保护器件和延长加热元件的使用寿命。

■输出限幅可用于限定阀门的大小开度，避免加热功率设计过大以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等。

■第二输出功能（选件），可用于加热/制冷调节或主辅加热控制。还可调整双调节间相互作用区间的死区DB，达到既提高控制精度，又能节约能源的目的。

■温室的白昼控制，加热系统的预热或保温用途需要双设定SB（选件），用一个接点即可实现双设定的选择。

■为防止出现脱离工艺要求的设定范围，可利用设定值限制功能来避免误操作。

■二组独立事件继电器可设9种事件，包括：上、下限绝对值，上、下限偏差值，偏差值内/ 外报警方式。

■隔离数字通讯接口（选件），可选配RS232C、RS485接口，口地址1～255。配套希曼顿光隔离智能RS232/485通讯转换器，配合希曼顿Ximaden-e中文视窗组态软件与上位机组成小型DCS系统。(十年以上成功应用经验)

■模拟变送（选件）：测量值，设定值，偏差值，调节输出变送，用于现场记录数据、多区控温或串级调节。

■单相加热器断线和加热回路报警（选件）：电流监测范围：0.0～30.0A 和0.0～50.0A。

■传感器经标定后的线性误差或因安放位置引起的测量误差，可设置正负偏移量作为测量值PV的显示补偿。

■为避免现场的测量干扰，可设置抗干扰数字滤波时间常数。

SR91型PID调节器选型表

注:价格随外汇而变化

| 号 码 | SR91是0.3级的PID智能调节器，具有双四位显示，双输出，模拟变送输出，数字通讯，断线报警，上下限报警，双设定值等功能，前面板防护等级IP66。 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| SR91- | DIN标准：高48×宽48×深110mm，面板开孔尺寸：45×45mm | 1100 |
| 输入类型及测量范围 直流输入类型的显示量程-1999- 9999，小数点位置可设 | 8 自由输入 | 热电偶：B: 0～1800，R: 0～1700，S: 0～1700，K1: 100.0～400.0，K2: 0.0～800.0，K3: -199.9～1200，E: 0～700, J: 0～600, T: -199.9～200.0, N: 0～1300, PLII: 0～1300，Wre5-26: 0～2300，U: -199.9～200.0，L:0～600℃ Pt100铂电阻：–200～600，-100.0～100.0，-50.0～50.0，0.0～200.0℃ ( JPt100略) 直流毫伏：-10～10，0～10，0～20，0～50，10～50，0～100mV |  |
|  | 4 | 直流电流： 0～20mA，4～20mA DC，输入阻抗：250Ω |  |
|  | 6 | 直流电压：-1～1，0～1，0～2，0～5，1～5，0～10 V DC |  |
| 调节输出(1) 类型 | Y- | 继电器接点，比例周期1～120秒，接点容量：240V AC 2.5A阻性 | 0 |
|  | I- | 电流4～20mA DC，负载阻抗 < 600Ω |  |
|  | P- | 固态继电器驱动，12±1.5V DC/最大30mA，比例周期1～120秒 |  |
|  | V- | 电压0～10V DC，负载电流 < 2mA |  |
| 电源 | 90- | 100～240V AC±10%(50/60Hz) | 0 |
|  | 08- | 24V AC/DC±10%(50/60Hz) | 350 |
| 事件输出(选件) | 0 | 无 | 0 |
|  | 1 | 事件输出：EV1，EV2 接点容量：240V AC 1A阻性 | 120 |
| 选件 （任选一种） |  | N | 无 | 0 |
|  | 调节输出(2) | Y | 继电器接点，比例周期1～120秒，接点：240V AC 2.5A/阻性 | 390 |
|  |  | I | 电流4～20mA DC，负载阻抗< 600Ω |  |
|  |  | P | 固态继电器驱动，比例周期1～120秒，12V±1.5V DC/最大30mA |  |
|  |  | V | 电压0～10V DC，负载电流 < 2mA |  |
|  | 加热器断线报警（仅调节输出(1)为Y/P输出时可选） | 1 | 30A加热器断线报警，接点容量：240V AC 1.5A/阻性 | 300 |
|  |  | 2 | 50A加热器断线报警，接点容量：240V AC 1.5A/阻性 | 350 |
|  | 模拟发送 | 3 | 0～10mV DC 输出阻抗：10Ω | 450 |
|  |  | 4 | 4～20mA DC 负载阻抗 < 300Ω |  |
|  |  | 6 | 0～10V DC 负载电流 < 2 mA |  |
|  | 数字通讯接口 | 5 | RS485 | 可配套希曼顿Ximaden-e组态软件，光隔离232/485通讯转换器 | 600 |
|  | 双设定值(SB) | 8 | 1点(设定范围：-1999-5000)，无电压接点或OC门输入 | 150 |

定货例：SR91－8P－90－15 自由输入，固态继电器输出，100～240V AC电源，带事件输出，RS485通讯接口

SR92型PID调节器选型表

注:价格随外汇而变化

| 号 码 | SR92是0.3级的PID智能调节器，具有双四位显示，双输出，模拟变送输出,，数字通讯，断线报警，上下限报警等功能，前面板防护等级IP66。 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| SR92- | DIN标准：高72×宽72×深110mm，面板开孔尺寸：68×68mm | 1100 |
| 输入类型及测量范围 （直流输入类型的显示量程-1999－9999及小数点位置可设） | 8 自由输入 | 热电偶：B: 0～1800，R: 0～1700，S: 0～1700，K1: 100.0～400.0，K2: 0.0～800.0，K3: -199.9～1200，E: 0～700, J: 0～600, T: -199.9～200.0, N: 0～1300, PLII: 0～1300，Wre5-26: 0～2300，U: -199.9～200.0，L:0～600℃ Pt100铂电阻：–200～600，-100.0～100.0，-50.0～50.0，0.0～200.0℃ (JPt100略) 直流毫伏-10～10，0～10，0～20，0～50，10～50，0～100mV |  |
|  | 4 | 直流电流：0～20mA，4～20mA，输入阻抗：250Ω |  |
|  | 6 | 直流电压：-1～1，0～1， 0～2， 0～5，1～5，0～10V输入阻抗：500KΩ |  |
| 调节输出（1）类型 | Y- | 继电器接点，比例周期1～120秒，接点容量：240V AC 2A阻性 | 0 |
|  | I- | 电流4～20mA DC, 负载阻抗<600Ω |  |
|  | P- | 固态继电器驱动，比例周期1～120秒，12±1.5V DC/最大30mA |  |
|  | V- | 电压0～10V DC，负载电流< 2mA |  |
| 调节输出（2）类型 正反作用可设 (选件) | N- | 无 | 0 |
|  | Y- | 继电器接点，比例周期1～120秒，接点：240V AC 2A阻性 | 390 |
|  | I- | 电流4～20mA DC，负载阻抗 < 600Ω |  |
|  | P- | 固态继电器驱动，比例周期1～120秒，12V±1.5V DC/最大30mA |  |
|  | V- | 电压0～10V DC，负载电流 < 2mA |  |
| 电源 | 90- | 100～240V AC±10%(50/60Hz) | 0 |
|  | 08- | 24V AC/DC±10%(50/60Hz) | 350 |
| 事件输出（选件） (加热器断线仅调节输出(1)为Y型/P型输出时可选) | 0 | 无 | 0 |
|  | 1 | 事件输出：EV1,EV2 接点:240V AC 1A/阻性 | 120 |
|  | 2 | 事件输出：EV1 及30A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性) | 400 |
|  | 3 | 事件输出：EV1 及50A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性) | 450 |
| 隔离模拟变送(选件) | 0 | 无 | 0 |
|  | 3 | 0～10mV DC，输出阻抗：10Ω | 450 |
|  | 4 | 4～20mA DC，负载阻抗 < 300Ω |  |
|  | 6 | 0～10V DC，负载电流 < 2 mA |  |
| 数字通讯接口或双设定值（SB）（任选一种） 独立的DC/DC电源，极高的EMI抗电磁干扰能力 | 0 | 无 | 0 |
|  | 5 | RS485 | 可配套希曼顿Ximaden-e组态软件，光隔离232/485通讯转换器 | 600 |
|  | 7 | RS232C |  |  |
|  | 8 | 1点(范围:-1999-5000)，无电压接点或OC门输入 | 150 |

定货例：SR92－8I－N－90－167  自由输入，4～20mA输出，无第二输出，100～240V AC电源，带事件输出，0～10V模拟变送和RS232通讯接口。

SR93/SR94型PID调节器选型表

注:价格随外汇而变化

| 号 码 | SR90系列是0.3级的PID智能调节器，具有双四位显示，双输出，模拟变送输出，数字通讯，断线报警，上下限报警等功能，前面板防护等级IP66。 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| SR93- | DIN标准：高96×宽96×深110mm，面板开孔尺寸：92×92mm | 1100 |
| SR94- | DIN标准：高96×宽48×深110mm，面板开孔尺寸：92×45mm |  |
| 输入类型及 测量范围 直流输入类型的显示量程-1999～9999小数点位可设 | 8 自由输入 | 热电偶：B: 0～1800，R: 0～1700，S: 0～1700，K1: 100.0～400.0，K2: 0.0～800.0，K3: -199.9～1200，E: 0～700, J: 0～600, T: -199.9～200.0, N: 0～1300, PLII: 0～1300，Wre5-26: 0～2300，U: -199.9～200.0，L:0～600℃ Pt100铂电阻：–200～600，-100.0～100.0，-50.0～50.0，0.0～200.0℃ ( JPt100略) 直流毫伏：-10～10，0～10，0～20，0～50，10～50，0～100mV |  |
|  | 4 | 直流电流：0～20mA，4～20mA，输入阻抗：250Ω |  |
|  | 6 | 直流电压：-1～1，0～1，0～2，0～5，0～10 V DC 负载阻抗：< 600KΩ |  |
| 调节输出(1)类型 | Y- | 继电器接点，时间比例周期：1～120秒，接点容量：240V AC 2A/阻性 | 0 |
|  | I- | 电流4～20mA DC，负载阻抗< 600Ω |  |
|  | P- | 固态继电器驱动，12±1.5V DC/ 最大30mA，时间比例周期1～120秒 |  |
|  | V- | 电压0～10V DC，负载电流 < 2mA |  |
| 调节输出(2)类型 正反作用可设 (选件) | N- | 无 | 0 |
|  | Y- | 继电器接点，时间比例周期1～120秒，接点容量:240V AC 2A/阻性 | 390 |
|  | I- | 电流4～20mA DC，负载阻抗 < 600Ω |  |
|  | P- | 固态继电器驱动，12V±1.5V DC/最大30mA，比例周期1～120秒 |  |
|  | V- | 电压0～10V DC，负载电流<2mA |  |
| 电源 | 90- | 100～240V AC±10%，50/60Hz | 0 |
|  | 08- | 24V AC/DC±10%，50/60Hz | 350 |
| 事件输出（选件） (加热器断线报警仅调节输出(1)为Y型/P型输出时可选) | 0 | 无 | 0 |
|  | 1 | 事件输出：EV1、EV2 接点容量：240V AC 1A/阻性 | 120 |
|  | 2 | 事件输出：EV1及30A加热器断线报警(接点容量：240V AC 1.5A/阻性) | 400 |
|  | 3 | 事件输出：EV1及50A加热器断线报警(接点容量：240V AC 1.5A/阻性) | 450 |
| 选件（任选一种） |  | 00 | 无 | 0 |
|  | 模拟发送 | 30 | 0～10mV DC，输出阻抗：10Ω | 450 |
|  |  | 40 | 4～20mA DC，负载阻抗<300Ω |  |
|  |  | 60 | 0～10V DC， 负载电流<2 mA |  |
|  | 双设定值(SB) | 08 | 1点(范围：-1999-5000)，无电压接点或OC门输入 | 150 |
|  | 模拟发送和双设定值(SB) | 38 | 0～10mV DC，输出阻抗：10Ω+ SB (1点) | 500 |
|  |  | 48 | 4～20mA DC，负载阻抗<300Ω+ SB (1点) |  |
|  |  | 68 | 0～10V DC，负载电流<2 mA + SB (1点) |  |
|  | 数字通讯接口 | 05 | RS485 | 独立的DC/DC电源，极高的EMI抗电磁干扰能力，可配套希曼顿Ximaden-e组态软件，光隔离232/485通讯转换器 | 600 |
|  |  | 07 | RS232C |  |  |

定货例：SR93－8P－Y－90－168自由输入，固态继电器输出，第二输出为继电器接点，100～240V AC电源，带事件输出，0～10V模拟变送和双设定值。

# Text boxes

日本岛电 SR90系列 0.3级PID调节器  CE

高性能低价格，可靠的设计非简易仪表能比！

15

16

17

18